浙江海迅精密科技有限公司

年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装建设项目

阶段性竣工环境保护验收专家组意见

2023年1月10日，浙江海迅精密科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江海迅精密科技有限公司年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装建设项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江海迅精密科技有限公司、验收监测单位浙江和邦安全技术有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 本项目建设单位为浙江海迅精密科技有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇长墙山工业园区顾山路1号，占地面积13763平方米，计容建筑面积34067.41平方米，设计年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装，目前实际年产10000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 2021年4月，公司委托浙江环耀环境建设有限公司编制了《浙江海迅精密科技有限公司年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装建设项目环境影响报告表》。2021年5月7日，嘉兴市生态环境局（海盐）以嘉环盐建【2021】61号。本项目于2021年5月10日开工建设，2022年11月竣工，2022年12月建成投入试生产。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

# （三）投资情况

# 本项目实际总投资15000万元，其中实际环保投资200万元。

# （四）验收范围

本次验收范围为《浙江海迅精密科技有限公司年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装建设项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

# 二、工程变更情况

经核查，目前项目实际变更情况包括：目前项目实际热处理加热方式由天然气燃烧调整为电加热，调整后污染源产排情况有所削减；目前项目实际热处理油雾废气治理措施在高压静电油雾净化工艺基础上增加了两级水喷淋净化工艺，废气治理措施有所提升。

综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目生活污水经化粪池等处理后纳入区域污水管网，废水最终经海盐县城乡污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目冷镦、搓丝废气收集后采用高压静电油雾净化装置净化处理后通过25米高排气筒高空排放，热处理油雾废气收集后采用两级水喷淋、高压静电油雾净化装置净化处理后通过25米高排气筒高空排放，食堂油烟废气采用油烟净化装置净化处理后排放，要求生产车间设置100米卫生防护距离。

（三）噪声

## 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，设备安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

## 项目危废包括废木屑、废矿物油、废切削液、废淬火油、油水混合物、废气治理废油、含油抹布（手套）、矿物油废包装桶、切削液废包装桶，委托浙江归零环保科技有限公司处置；边角料、废次品收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

## （五）其他环境保护设施

## 1、环境风险防范设施

## 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

# 环境保护设施调试效果

2022年12月，浙江和邦安全技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江和邦安全技术有限公司于2022年12月16、17日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 877-2013）表1中的工业企业水污染间接排放限值，总氮浓度日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级限值。

2、验收监测期间，项目冷镦、搓丝油雾废气治理设施出口非甲烷总烃排放浓度最大值及排放速率小时均值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，热处理油雾废气治理设施出口非甲烷总烃排放浓度最大值及排放速率小时均值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

验收监测期间，项目非甲烷总烃厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值。

根据现场踏勘，项目选址符合生产车间设置100米卫生防护距离的要求。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

## 4、项目废木屑、废矿物油、废切削液、废淬火油、油水混合物、废气治理废油、含油抹布（手套）、矿物油废包装桶、切削液废包装桶委托浙江归零环保科技有限公司处置；边角料、废次品收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

## 项目厂区内建有危废暂存库，危废暂存库初步做到防雨、防风和防渗措施，仓库外张贴了危废警告标志，仓库内危废标志标签及分区储存等有待进一步完善。项目固体废物暂存和处置基本符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定。

## 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.08 t/a、NH3-N排放量为0.008 t/a和VOCS排放量为1.619 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.041 t/a、NH3-N 0.004 t/a、VOCS 4.298 t/a），符合总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

# 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。该验收监测报告结论可信，验收组认为项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

# 七、后续要求和建议

# 1、加强环保治理设施日常运行管理，落实长效管理机制，有效保障废气捕集效率，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

# 2、加强危废厂内暂存管理，杜绝跑、冒、滴、漏，并严格按照环保要求转移、处置。

3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

浙江海迅精密科技有限公司

2023年1月10日